## Slide 1: Systèmes Embarqués pour l’avionique
Ref : Les actionneurs aéronautiques 2
Solutions à puissance et signaux électriques
Jean-Charles Maré, INSA de Toulouse

## Slide 2
Exemple : évolution des Commandes de vol

## Slide 3: -Evolution des besoins-
Réduire l’effort de pilotage
S’assurer que le pilote pourra appliquer le niveau d’effort requis dans la pire des situations de pilotage (régime transitoire) ou encore pendant de longues périodes (régime moyen),
L’effort a produire pour les avions militaires est plus complexe (facteurs : phase de la mission, niveau de qualité de vol, facteur de charge, etc, ..)

## Slide 4: Réduire la charge intellectuelle du pilote
Stabiliser l’aéronef (CAS : Control Augmentation System) en rajoutant l’effet des différente perturbations (ex : vent),
Découpler, synchroniser ou coordonner les différentes commandes afin d’agir uniquement sur les degrés de liberté désirés (supprimer le lacet qui est induit par le braquage des ailerons lors d’une mise en roulis)
Respecter le domaine de vol en surveillant les marges par rapport aux valeurs limites acceptable

## Slide 5: Permettre un pilotage autonome et automatique
AFCS : Automatic Flight Control System
  Pilotage automatique
  Vol sans pilote

## Slide 6: Accroitre les performances de l’aéronef
Le retard d’une commande appliquée par le pilote est de 0,1 - 0,4 s.
SAS : Stability Augmentation System
GLA : Gust Load Alleviation
MLA : Manoveuver Load Alleviation
….

## Slide 7: Faciliter le développement et l’intégration
L’utilisation de calculateurs pour élaborer ou traiter les ordres du pilote offre une grande souplesse lors du développent d’un aéronef.
  Modifier rapidement les lois de commande des actionneurs

## Slide 8
Les Systèmes Avioniques représentent :
Ensemble de fonctions permettant à un aéronef civil ou militaire d’exécuter sa mission de vol.
  Cabine
  Cockpit
  Navigation
  Energie
  Moteurs
  Contrôle en vol
  Communications

## Slide 9
1. Fonctions de la cabine
  Smoke Detection Function
  Fire Protection System
  Cabin Oxygen
  Crew Oxygen
  Cabin intercommunication data system
  Cabin Communication systems
  Cockpit Door Locking System
  Doors and Slide Control System
  In flight entertainment

## Slide 10
1. Fonctions de la cabine (suite)
  External And Taxiing Camera System
  Audio Control
  Flight Warnings System
  Control and Display System
  Electronic Centralized Aircraft Monitoring
  Head-Up Display
  Concentrator and Multiplexer for Video
  Digital Flight Data Recording System
  Tail Strike Indication System

## Slide 11
2. Fonctions pour l’énergie
  Electrical Load Management
  AC and DC Generation Control System
  Primary and Secondary Power Distribution Management
  Emergency Power Generation & Distribution
  Windows Heat Controller
  Exterior and Internal Lights (cockpit and cabin)
  Auxiliary Power Unit
  Circuit Breaker Monitoring
  Ice Detection
  Engine Control system

## Slide 12
3. Fonctions de contrôle de vol
  Flight Management
  Flight Envelope
  Automatic Flight Guidance
  Weight and Balance Back-Up Computation
  Flight Controls unit
  Flight Control Data Concentrator

## Slide 13
3. Fonctions de navigation
  Automatic Direction Finder
  VHF Omni directional Range (VOR)
  Distance Measuring Equipment
  Air Data Reference
  Multi Mode Receiver
  Onboard Airport Navigation System
  Radio Altimeter
  Weather Radar
  Traffic Collision Avoidance System
  Traffic Awareness and Warning System

## Slide 14: Résultat : Architecture de traitement/tranasmission de l’information associé aux fonctions d’actionnement
Airbus A380 comporte près de 500 km de câble électriques,
Boeing B787 comporte 120 miles de câbles électriques d’une masse totale de 4 tonnes
En moyenne, 240 km de câble et 1800 kg